城陽市公営企業建設工事検査基準（土木工事）

（目的）

第１条　この基準は、城陽市公営企業契約規程第３３条の規定に基づく土木工

事の検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。

（検査の内容）

第２条　検査は、当該工事の出来高を対象として、実地において行うものとし、

契約図書に基づき、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて、適否の判定を行うものとする。

（工事実施状況の検査）

第３条　工事実施状況の検査は、契約の履行状況、工程管理及び安全対策等の

工事管理状況に関する各種の記録（写真・ビデオによる記録を含む。）（以下「各種の記録」という。）と設計図書とを対比し、別表１に揚げる事項に留意して行うものとする。

（出来形の検査）

第４条　出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記

録と、契約図書と対比し、別表２の基準に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により当該出来形の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。なお、出来形寸法等の適否判定は、「土木工事施工管理基準」の出来形管理基準規格値により行うものとする。

（品質の検査）

第５条　品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と、契約図書と

を対比し、別表３の基準に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。なお、品質規格の適否判定は、「土木工事施工管理基準」の品質管理基準により行うものとする。

（出来ばえの検査）

第６条　出来ばえの検査は、仕上げ面、とおり、すり付けなどの程度及び全般

的な外観について目視、観察により行うものとする。

（随時検査の実施）

第７条　随時検査は、工事工程の適期に工事実施状況、出来形等を検査し、工

事の適正な施工を確保するとともに、完成検査の円滑な執行に資するため実施するもので、その実施基準は別紙１によるものとする。

附　　則

この基準は、平成２４年４月１日から適用する。

別表１ （第３関係）工事の実施状況の検査留意事項

| 項 目 | 関 係 書 類 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| １ | 契約履行状況 | 関係図書等 | 契約履行の状況、指示・承諾・協議事項等の処理内容 |
| ２ | 工程管理 | 実施工程表、工事打合せ書 | 工程管理状況及び進捗内容 |
| ３ | 安全対策 | 契約図書、工事打合せ書 | 安全管理状況、交通処理状況及び措置内容、関係法令の遵守状況、独自の工夫 |

城陽市公営企業建設工事検査基準（土木工事）

別表２ （第４関係）出来形寸法検査基準

| 工 種 | 検 査 内 容 | 検 査 頻 度 |
| --- | --- | --- |
| 共通 | 一般施工 | 共通的工種 | 矢板工 | 基準高、偏芯量、 打込長、延長 | 施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は100mにつき１箇所以上 |
|  |  |  | 法枠工 吹付工植生工 | 厚さ、法長、間隔 幅、延長 | 施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は200mにつき１箇所以上 |
|  |  | 石・ブロック 積（張）工 | 基準高、法長、 厚さ、延長 | 施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は100mにつき１箇所以上 |
|  | 土工 | 基準高、幅、法長 | 施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は200mにつき１箇所以上 |
| 河川 | 築堤護岸 | 基準高、幅、厚さ、 高さ、法長、延長 | 施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は200mにつき１箇所以上 |
|  | 浚渫（川） | 基準高、幅、深さ、延長 |  |
|  | 樋門・樋管 | 標準高、幅、厚さ, 高さ、延長 | 水門、樋門、樋管は本体部、呑込部につき構造図の寸法表示箇所の任意部分 |
|  | 水門 |  | 函渠は同種構造物毎に２箇所以上 |
| 海岸 | 堤防護岸突堤 人口岬海域堤防 | 基準高、幅、厚さ、 高さ、法長、延長 | 施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は100mにつき１箇所以上 |
|  | 浚渫（海） | 基準高、幅、深さ、 延長 | 施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は200mにつき１箇所以上 |
| 砂防 | 砂防ダム | 基準高、幅、深さ、延長 | 構造図の寸法表示箇所の任意部分 |
|  | 流路 | 幅、厚さ、延長 | 施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は200mにつき１箇所以上 |
|  | 斜面対策 | 基準高、幅、厚さ、 高さ、延長 | 施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は100mにつき１箇所以上 |
| ダム | コンクリートダム | 基準高、幅、 ジョイント間隔、堤長 | ５ジョイント以上につき１箇所以上 |
|  | フイルダム | 基準高、外側境界線 | ５測線につき１箇所以上 |
| 道路 | 道路改良 | 基準高、幅、厚さ、 高さ、延長 | 施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は100mにつき１箇所以上 |
|  | 舗装 | 路盤工 | 基準高、幅、厚さ | 基準高、幅、厚さ 施工延長200m以上は100mにつき１箇所以上 厚さは、１Kmにつき１箇所以上 |

| 工 種 | 検 査 内 容 | 検 査 頻 度 |
| --- | --- | --- |
| 道路 | 舗装 | 舗装工 | 基準高、幅、厚さ、 横断勾配、平坦性 | 基準高、幅及び横断勾配は、施工延長200m以内は２箇所以上 施工延長200m以上は200mにつき１箇所以上 厚さは、施工面積10000㎡以内は、２箇所以上 下限値として300㎡以上で1箇所以上 施工面積10000㎡以上は、10000㎡につき１箇所以上 コア-により検査 |
|  | 橋梁下部 | 基準高、幅、厚さ、 高さ、スパン長 | スパン長は各スパン毎、その他は同種構造物毎 に１基以上につき構造図の寸法表示箇所の任意部分 |
|  | 鋼橋上部 | 部材寸法、基準高、 支間長、中心間距離、 キャンパー | 部材寸法は主要資材について、寸法表示箇所の任意部分、その他は５径管以内は２箇所以上 ５径間以上は２径間につき１箇所以上 |
|  | コンクリート橋上部 | 部材寸法、基準高、幅、 高さ、厚さ、キャンパー | 部材寸法は主要資材について、寸法表示箇所の任意部分、その他は５径管以内は２箇所以上 ５径間以上は２径間につき１箇所以上 |
|  | トンネル | 基準高、幅、厚さ、高さ、 深さ、間隔、延長 | 両杭口のほか 施工延長200m以内は３箇所以上 施工延長200m以上は200mにつき１箇所以上 |
| その他の構造物 | 工種に応じ、基準高、幅、 厚さ、高さ、深さ、法長、 長さ等 | 同種構造物毎に適宜決定する |

備考１　 検査は実地において行うことを原則とするが、特別の事由により実地において検査できない場合、当該工事の主体とならない工種及び不可視部分については、出来形管理図表、写真、ビデオ、監督職員の確認資料及び品質証明書等により、検査することができる。

２   施工延長とは施工延べ延長をいう。

３   表中の検査頻度を原則とするが、特記記載事項、現地状況等を勘案して適宜実施することができる。

城陽市公営企業建設工事検査基準（土木工事）

別表３（第５関係）品質検査基準

| 工 種 | 検 査 内 容 | 検 査 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 共通 | 材料 | 品質及び形状は、設計図書等と対比して適当か | 観察及び品質証明書等により検査する 場合により実測する |
|  | 基礎工 | 支持力は、設計図書等と対比して適切か 基礎の位置、上部との接合等は適切か | 主に施工管理記録及び観察により検査する 場合により実測する |
|  | 土工 | 土質、岩質は、設計図書等と一致しているか 支持力又は密度は設計図書等と対比して適切か |  |
|  | 無筋・鉄筋コンクリート | コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量値、アルカリ骨材反応対策等は、設計図書等と対比して適切か |  |
|  | 構造物の基礎 | 構造物又は付属設備等の性能は設計図書等と対比して適切か | 主に実際に操作し検査する |
| 道路 | 舗装 | 路盤工 | 路盤材料の合成粒度は設計図書等と対比して適切か 支持力又は締固め密度は設計図書等と対比して適切か | 主に施工管理記録及び観察により検査する 場合により実測する |
|  |  | アスファルト舗装工 | アスファルト使用量、骨材粒度、密度及び舗設温度は設計図書等と対比して適切か | 主に既に採取されたコアー及び現地の観察並びに施工管理資料より検査する 場合により実測する |

備考１ 　表中の工種以外のものについては、上記に準じて適切に行うことができる。

２　 品質確認上、必要のある場合は破壊検査等を行って適宜確認するものとする。

別紙１

建設工事（土木工事）の随時検査実施基準

１　工事請負契約書第３３条に基づき部分使用するもの

（例）道路事業のバイパス工事等で、工事中に部分使用を行う必要がある場合等

２　橋梁等鋼構造物の製作工に係る仮組（規格品を除く）

橋梁等鋼構造物とは、橋梁、水門、起伏ゲート、特殊構造物などとし、簡易

なものを除く。

（注）材料、原寸検査は監督職員が行う。大規模な構造物については、立会い

を事業主管課と調整すること。

３ 　その他、特に必要と認められるもの

備考： 随時検査により確認した出来高等の結果は、検査結果として整備し、完成検査時に提出するものとする。